## Slide 1
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
01
INDUSTRIAL INTELLIGENCE LAB
Docker, Docker Compose e a
primeira interface industrial
Aula 3
Notes: Duração: 1 min. Janela: 0–1 min.
Abertura: hoje vamos organizar a aplicação em containers e acompanhar as mesmas variáveis em uma interface web. Apresentar Sol apenas se houver gancho. Escopo de laboratório didático, sem dados da fábrica.

## Slide 2
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
02
O laboratório até aqui
Aula 1
TEP e OPC UA no Pi 4
Pressão, nível e temperatura no UAExpert
Aula 2
Pi 3 como gateway e firewall
TCP 4840 permitida, SSH direto bloqueado
Hoje: serviços no Compose e uma interface no navegador
Notes: Duração: 2 min. Janela: 1–3 min.
Relembrar o caminho do dado sem repetir toda a instalação. TEP e servidor OPC pertencem ao mesmo processo Python. A administração segue por salto no Pi 3. Resultado esperado: público reconhece o que permanece.

## Slide 3
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
03
Aplicação executada manualmente
No terminal
Ativar a venv e iniciar o script
Na próxima execução
Conferir dependências, porta e processo novamente
Quando algo falha
Descobrir onde consultar o estado e os logs
O problema de hoje é organizar a execução
Notes: Duração: 2 min. Janela: 3–5 min.
Comparar o processo da aula 1 com a operação desejada. Um terminal aberto por SSH não é um gerenciador de serviço. Docker não corrige a lógica do TEP nem substitui o controle de rede.

## Slide 4
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
04
O papel dos containers
Empacotamento
Código, Python e dependências na imagem
Execução
Processos isolados com configuração explícita
Operação
Estado, logs e reinicialização por serviço
O kernel continua sendo o do host Linux
Notes: Duração: 2 min. Janela: 5–7 min.
Mostrar que ARM64 continua importando: a imagem e suas dependências precisam suportar a arquitetura. A preparação na nuvem não prova execução no Raspberry. Fonte: https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-an-image/

## Slide 5
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
05
Quatro conceitos do Docker
Imagem
Pacote usado para criar containers
Container
Instância em execução de uma imagem
Volume
Dados que precisam sobreviver ao container
Rede
Comunicação entre os serviços
Nesta aula, as tendências ficam em memória, sem volume de histórico
Notes: Duração: 3 min. Janela: 7–10 min.
Explicar cada conceito usando o projeto. O modelo e o gráfico reiniciam com seus processos. Não adicionar banco nem inventar persistência. Fontes: https://docs.docker.com/compose/intro/compose-application-model/ e https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-an-image/

## Slide 6
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
06
Docker Compose
Um arquivo YAML
Serviços, redes, portas e política de reinício
tep-opc
Simulador TEP integrado ao servidor OPC UA
streamlit
Cliente OPC UA e interface de supervisão
O Compose coordena a aplicação no Pi 4
Notes: Duração: 2 min. Janela: 10–12 min.
Abrir docker/compose.yaml. Mostrar serviços e a rede industrial com internal: true. depends_on usa healthcheck, mas a aplicação ainda precisa lidar com perda de comunicação. Fonte: https://docs.docker.com/compose/intro/compose-application-model/

## Slide 7
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
07
Arquitetura da Aula 3
ZONA TI
GATEWAY
ZONA TA
Notebook
Windows
192.168.1.16
Navegador / UAExpert
Raspberry Pi 3
Wi-Fi: 192.168.1.17
Ethernet: 10.77.0.1
nftables
Raspberry Pi 4
Ethernet: 10.77.0.10
Compose
tep-opc + streamlit
Wi-Fi
Ethernet
4840: OPC UA
8501: interface web
22 direto: bloqueado
No Pi 4: Streamlit lê opc.tcp://tep-opc:4840/tep/ pela rede Docker
Notes: Duração: 3 min. Janela: 12–15 min.
Percorrer notebook, Pi 3 e Pi 4. O Pi 3 encaminha e filtra. O Pi 4 executa os containers. O Streamlit lê OPC pela rede Docker, sem passar pelo Pi 3. O navegador acessa TCP8501 pelo gateway. UAExpert continua em4840. SSH direto bloqueado, administração por salto preservada. IPs são do laboratório e precisam de nova conferência. Rede Docker interna não torna a porta publicada automaticamente privada ao cliente autorizado. Fonte: https://docs.docker.com/engine/network/packet-filtering-firewalls/

## Slide 8
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
08
Sequência prática
01
Conferir ambiente e preservar o que funciona
02
Subir TEP e OPC UA com Docker Compose
03
Ler as mesmas tags na aplicação Streamlit
04
Liberar TCP 8501 no Pi 3 e testar os limites
Instalação, downloads e primeiro build ficam no pré-gravação
Notes: Duração: 2 min. Janela: 15–17 min.
Explicar a divisão entre preparação lenta e demonstração rápida. Os arquivos estão prontos para apoiar a construção incremental com Codex. Não gastar a gravação copiando uma aplicação inteira. Arquivos: CHECKLIST_GRAVACAO.md e roteiro/roteiro_gravacao.md. A rede TA tem saída bloqueada pelo firewall. Preparar imagens ARM64 com antecedência conforme o checklist, por um caminho autorizado de transferência ou preparação. Não abrir acesso genérico à internet durante a aula apenas para realizar o build.

## Slide 9
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
09
Preflight do ambiente
POWERSHELL DO NOTEBOOK
ssh -J admin@192.168.1.17 devadmin@10.77.0.10
NO SSH DO PI 4
hostname; uname -m
df -h /
docker version
docker compose version
No Pi 3: conferir o ruleset. No Pi 4: conferir a porta 4840
Notes: Duração: 4 min. Janela: 17–21 min.
No PowerShell, entrar no Pi 4 pelo salto no Pi 3. IPs do laboratório: notebook 192.168.1.16, Pi 3 192.168.1.17 e 10.77.0.1, Pi 4 10.77.0.10. Conferir se continuam válidos. Esperado no Pi 4: hostname devcontrol, arquitetura aarch64, espaço livre e daemon Docker acessível. Se Docker ou Compose faltar, seguir o checklist antes da gravação. No Pi 3, inspecionar sudo nft -a list ruleset sem alterar nada. No Pi 4, conferir sudo ss -ltnp e identificar o processo da porta 4840. Não parar serviços desconhecidos nem instalar Docker no Pi 3.

## Slide 10
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
10
Codex 1: inventário sem alterações
PROMPT PARA COPIAR
Inspecione as Aulas 1 e 2. Liste o processo TEP/OPC, dependências, tags, unidades e portas. Não altere arquivos. Identifique riscos para migrar a execução para Docker.
Revisar o inventário antes de pedir qualquer implementação
Notes: Duração: 3 min. Janela: 21–24 min.
Executar prompt1 de prompts/prompts_codex.md. Esperado: servidor integrado, namespace urn:laboratorio-industrial:tep, Reator/Pressao,Nivel,Temperatura, unidades preservadas. Codex não deve inventar NodeIds. Prompt2 no apoio planeja a estrutura sem mudar funcionalidade.

## Slide 11
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
11
Dockerfile e estrutura dos serviços
docker/Dockerfile
Targets server e dashboard
docker/compose.yaml
Rede industrial e portas publicadas no IP do Pi 4
.env.example
IP de publicação e endpoint anunciado
.dockerignore
Arquivos locais fora do contexto de build
Aulas 1 e 2 preservadas. Alterações concentradas na Aula 3
Notes: Duração: 3 min. Janela: 24–27 min.
Abrir Dockerfile e Compose no editor. Explicar build multi-stage do servidor, usuário sem root, dependências fixadas e logs limitados. O servidor da Aula3 mantém a lógica do anterior e parametriza bind/endpoint. Não confundir bind0.0.0.0 dentro do container com publicação no IP10.77.0.10 do host.

## Slide 12
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
12
Codex 2 e 3: plano e containerização
PROMPT PARA COPIAR
Planeje dois serviços: tep-opc e streamlit. Preserve o TEP e as tags existentes. Explique rede, portas e mudanças mínimas antes de editar.
Implemente Dockerfile e Compose conforme o plano aprovado. Use .env.example, logs limitados e healthchecks. Valide o que puder e informe o que não executou.
Uma tarefa por vez. Conferir o diff antes do build
Notes: Duração: 4 min. Janela: 27–31 min.
Corresponde aos prompts2 e3 do arquivo de apoio. Mostrar git diff. Resultado esperado: serviços sem privileged, sem host network e sem docker.sock montado. ARM64 planejado, não validado apenas por funcionar em x86. Não executar comandos no hardware a partir da nuvem.

## Slide 13
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
13
Compose: validar, subir e observar
BASH NO PI 4, DENTRO DA PASTA DA AULA 3
dc() {
docker compose --env-file .env -f docker/compose.yaml "$@"
}
dc config
dc build
dc up -d
dc ps
dc logs -f --tail=50
Antes: criar e conferir .env. Ctrl+C encerra apenas a leitura dos logs
Notes: Duração: 5 min. Janela: 31–36 min.
Entrar em aulas/aula-03-docker-compose-streamlit. Criar .env a partir de .env.example somente se ainda não existir. Conferir PI4_BIND_IP e OPC_ADVERTISED_ENDPOINT. A função dc vale apenas nesta sessão Bash e pressupõe esse diretório. O primeiro build pode ser lento e deve ocorrer no pré-gravação. Antes de up, parar apenas a instância manual identificada do servidor OPC para liberar 4840. Resultado esperado: dois serviços Up, com healthchecks saudáveis. Ctrl+C encerra a leitura dos logs sem parar os serviços. Se uma porta estiver ocupada, investigar o processo antes de agir. Não usar down -v. Abrir docker/compose.yaml durante a explicação. Com a saída da TA bloqueada, um build sem imagens e dependências em cache não consegue fazer os downloads. Conferir o pré-build ARM64 e os caches antes de iniciar a gravação. Não relaxar o firewall para esconder essa dependência.

## Slide 14
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
14
Codex 4 e 5: leitura e interface
PROMPT PARA COPIAR
Implemente um cliente OPC UA que descubra o namespace e as tags por BrowseName. Leia valor, unidade, qualidade e SourceTimestamp. Trate falhas e reconexão.
Crie uma interface Streamlit somente leitura: conexão, valores, timestamps e tendências recentes limitadas. Exiba falhas sem simular dados silenciosamente.
Endpoint interno: opc.tcp://tep-opc:4840/tep/
Notes: Duração: 4 min. Janela: 36–40 min.
Usar os prompts 4 e 5 completos em prompts/prompts_codex.md, uma tarefa por vez. Abrir streamlit/opc_client.py, collector.py e app.py. O cliente resolve o índice do namespace pela URI urn:laboratorio-industrial:tep e usa BrowseNames, sem NodeIds numéricos fixos. O coletor controla frequência e memória. A interface atualiza a cada 2 segundos sem criar loop ocupado. Resultado esperado: valores lidos por OPC UA e falha visível em caso de indisponibilidade. Fonte: https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/execution-flow/st.fragment

## Slide 15
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
15
Primeira interface de supervisão
Qualidade
Conectado, Good e leitura atual
Variáveis
Pressão, nível e temperatura com unidades
Tempo
SourceTimestamp em UTC e tendências recentes
Tendências em memória: até 600 amostras. Sem historiador
Notes: Duração: 3 min. Janela: 40–43 min.
Antes da liberação no Pi 3, validar o cliente internamente e os healthchecks no Pi 4. A demonstração completa no navegador do notebook acontece após a regra do slide 17. Comparar com o UAExpert, considerando que cada cliente pode ler em instantes diferentes. Conferir valores, qualidade e SourceTimestamp. Unidades vêm da propriedade Unidade do servidor: kPa(g), % e C. As tendências ficam em memória, com limite de 600 amostras. Reiniciar o dashboard limpa as amostras. Uma leitura antiga não deve aparecer como atual quando houver falha.

## Slide 16
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
16
Por que o navegador ainda não abre?
POWERSHELL DO NOTEBOOK
Test-NetConnection 10.77.0.10 -Port 8501
VERIFICAÇÕES SEPARADAS
Pi 4: serviço e porta publicada
Pi 3: roteamento e regra de encaminhamento
Notebook: rota para 10.77.0.0/24
TCP 8501 deve falhar antes da regra. A aplicação precisa estar saudável
Notes: Duração: 2 min. Janela: 43–45 min.
Uma conexão TCP que falha não prova, sozinha, bloqueio no firewall. Também pode haver erro de rota, bind ou processo parado. Confirmar primeiro a saúde da aplicação e a comunicação interna no Pi 4. Docker gerencia publicação e regras no Pi 4. A cadeia FORWARD do nftables está no Pi 3 e controla o tráfego entre zonas. Não editar regras criadas pelo Docker. Resultado esperado: aplicativo saudável no Pi 4 e acesso do notebook bloqueado antes da regra específica. Fonte: https://docs.docker.com/engine/network/packet-filtering-firewalls/

## Slide 17
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
17
Liberação restrita no Pi 3
Antes
Inspecionar cadeia e registrar backup
Regra
Notebook autorizado para Pi 4, TCP 8501
Posição
Antes do descarte que bloquearia esse tráfego
Depois
Contador, captura e teste de nova conexão
Procedimento copiável: rede/firewall_8501.md
Notes: Duração: 5 min. Janela: 45–50 min.
Abrir rede/firewall_8501.md e seguir os comandos incrementais. Inspecionar a cadeia inet iilab_filter forward, confirmar as interfaces e registrar backup. Usar o handle atual do descarte correto, nunca copiar um número de handle de outra sessão. A regra restringe wlan0 para eth0, origem 192.168.1.16, destino 10.77.0.10 e TCP 8501. Inserir antes do descarte que bloquearia esse tráfego. Preservar a administração por salto e o bloqueio de SSH direto. Não executar flush ruleset. Se precisar reverter, remover apenas a regra identificada. Persistir somente depois de validar, conforme o mecanismo realmente existente no Pi 3.

## Slide 18
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
18
Validação do acesso
POWERSHELL DO NOTEBOOK
Test-NetConnection 10.77.0.10 -Port 8501
Test-NetConnection 10.77.0.10 -Port 4840
Test-NetConnection 10.77.0.10 -Port 22
NAVEGADOR
http://10.77.0.10:8501
Esperado: 8501 e 4840 abertas. Nova conexão direta em 22 bloqueada
Notes: Duração: 5 min. Janela: 50–55 min.
Resultado esperado no notebook: novas conexões TCP 8501 e 4840 funcionam, TCP 22 direta falha. Abrir a interface e conferir leituras atuais. No Pi 3, acompanhar o contador da regra 8501 e a captura tcpdump. Confirmar que o SSH pela máquina de salto continua funcionando. O teste direto usa 10.77.0.10, não o antigo IP Wi-Fi. Se TCP abrir mas a interface falhar, investigar HTTP, WebSocket e logs. Prompt 6 no material de apoio. O contador established agrega outros fluxos. Depois de remover uma regra, sessões estabelecidas podem continuar por causa do conntrack. Fechar o cliente e testar uma conexão nova para validar o bloqueio.

## Slide 19
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
19
Falha, logs e recuperação
BASH NO PI 4, MESMA PASTA E FUNÇÃO dc
dc restart tep-opc
dc ps
dc logs --tail=50 tep-opc
dc logs --tail=50 streamlit
A interface sinaliza a perda e volta a ler quando o OPC retorna
Notes: Duração: 3 min. Janela: 55–58 min.
Demonstrar um reinício controlado do tep-opc no Pi 4 e observar a interface. O TEP reinicia o estado do modelo, sem retomar o tempo anterior. Conferir reconexão, qualidade e avanço dos timestamps. A política unless-stopped não reinicia um container apenas porque seu healthcheck ficou unhealthy. O healthcheck HTTP do Streamlit não comprova leitura OPC. Prompt 7 no apoio. Se houver atraso na gravação, mostrar os logs sem reiniciar. Não reiniciar o Pi 3 e não limpar o firewall.

## Slide 20
Industrial Intelligence Lab / Aula 3
20
Resultado e próximos passos
Aplicação
TEP e OPC UA gerenciados pelo Compose
Visualização
Streamlit lê as mesmas tags pelo OPC UA
Controle
TCP 8501 autorizada, SSH direto bloqueado
Próxima etapa: coleta persistente e histórico do processo
Notes: Duração: 2 min. Janela: 58–60 min.
Concluir apenas com resultados realmente observados durante a aula. Mostrar a navegação do README para roteiro, prompts, checklist, procedimento de rede e testes. A preparação em nuvem não equivale à validação ARM64: o usuário ainda precisa construir e executar no Pi 4, conferir rede e testar a interface antes de gravar. Este laboratório usa OPC UA anônimo sem criptografia e HTTP em rede restrita. Não expor à internet nem apresentar como implantação pronta para produção industrial.